尿动力学导管和压力传感器参数

- 直肠压力测定导管（参数）: （12套）

直径(mm) 3.33 、长度(cm) 45、球囊大小(长度mm)：48  、材质：PEBAX（嵌段聚醚酰胺）用途：用于直肠压力测定

2.连接灌注泵导管（参数）：（6套）

直径(mm) 3.00、 长度(cm) 300 、材质：PVC （聚氯乙烯）	用途：膀胱灌注及数字计量

3.测压连接管（参数）：（6套）

直径(mm) 3.00 、 长度(cm)150 、 PVC （聚氯乙烯）  用途：用于连接测压管及灌注泵管

4. 压力传感器参数（参数）：（1套）

压力测定范围-600—1310cmH2O；压力精度±2%、用途：用于接收膀胱，肛肠等压力信号，传输至主机处理器。

储藏：    在5℃-30℃下，平整放置于原包装中。产品可耐受50℃温度不超过48小时，可耐受在35℃温度不超过一个星期。建议储藏温度为20℃，避光。避免重物压迫外包装。

产品性能结构及组成：产品是由测压和TUB连接后组成的尿动力学导管，其中CAT导管由 PEBAX（嵌段聚醚酰胺）材料制成，而TUB导管由PVC材料制成。

适用范围：本尿动力学导管主要是与尿动力学设备相连后对患者进行膀胱内压、尿道内压和直肠压力进行测量。