肠内营养泵技术参数

技术标准:

1：连续输注：1－400ml／增量1ml；

2：设定计量：1-4000增量1ml;

3：防水级别高；

4：小巧便携，不受水平放置限制。

5：具有一键灌冲排气功能，潮汐式营养供给方式，模拟肠道蠕动节奏。

6：原装进口，液体流动自控装置具有自动保护功能，避免误报警。

7：终身质保

8：锂电冲满电后可连续使用24小时；内置可充电锂电池

电池容量：125ml/h时可使用24小时

9：压力感受器设计，流速准确度：±5%，

10：气泡检测：气泡检测的空气的体积约0.5-1ml，即在输注完毕报警之前通过气泡检测器的空气的体积应达到0.5-1ml左右，相当于通过泵管硅胶连接片断的横断面的液体的长度约6-13cm。

11：使用限制：正常的操作不应干扰其它电器设备的运行，也不应被其它的电器设备影响。