4通道注射泵技术参数说明

通道数：4通道

1.适配所有品牌注射器（可自定义添加新品牌的注射器）。

2.能自动识别规格为5、10、20、30和50/60 ml的一次性注射器。

3.注射精度高，支持最小0.1ml/h的流速。

4.注射速度设定范围大(使用50/60 ml注射器时，最大可以设定到999ml/h)。

5.具备输液精度校正功能，支持自动校准和手动校准，校准操作简单灵活。

6.安全设计时刻监控注射器注射状态，及时报警，直观明了。

7.多种输液模式，使用方便，操作简单，支持ml/h、体重等输液模式。

8.具有开机自检功能及采用双MPU工作，确保了系统的可靠性；

9.支持药物库功能，可通过外部工具导入药物库，具有上下限，浓度配置等功能。

10.提供可使用的3种类型的电源：交流电源、直流电源和内置锂电池。内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于4个小时。

11.声音报警，时刻监测主控电路和电机驱动电路。

12.整机防水设计，能有效的防止溅落的药液对机器内部结构的腐蚀和损害。