全自动生化分析仪参数

1、系统类型：全自动生化分析仪，分析速度 ：恒速100测试/小时；

2、同时分析项目：最大54个；

3、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法；

4、样本位/试剂位：45个样本位，可扩展；54个试剂位;

5、样本量：2μL～40μL，0.1μL递增；

6、样品管规格：兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等；

7、加样技术：随量跟踪、液面检测及全方位防撞功能，自动复位；

8、样本针：原装进口，内外壁高度抛光，不挂液，交叉污染小；

9、试剂量：20μL～400μL，１μL递增；

10、清洗方式：全自动7阶15步清洗，清洗更彻底，杜绝交叉污染；

11、反应位：135个半永久性特种透紫外比色杯；

12、反应盘：固体恒温全封闭直热，温控精准，免维护；

13、反应体积：最小反应体积140μL，试剂用量少，有效节省成本；

14、光路方式：点光斑光纤传输后分光及全封闭光电检测系统；

15、波长：340nm~630nm,标配7波长，可扩展，可选配