半导体激光治疗仪

临床适应症范围：

祛除身体多余毛发

技术参数：

名    称：半导体激光治疗仪

- 激光类型：半导体激光耦合激光光纤

- 波    长：810nm±10nm

- 脉    宽：4～400ms，范围内任意整数数值可调；

4、能量密度：1～50J/cm2，调节步距最小1.0J/cm2

5、频    率：最高重复频率≥10Hz，调节步距最小1Hz

能量复现性：≤5%

6、肤色类型：按世界人种肤色分类Ⅰ～Ⅵ（可选）

7、治疗模式：按脱毛部位分类5种模式（模式A、B、C、D、E）、经典脱毛模式和自动模式可选

光斑面积：12mm * 12mm

8、激光器光头寿命：≥3000万个光斑/9、冷却系统：内循环水冷却

蓝宝石接触式制冷，治疗头表面温度≤5℃