气道管理平台基本参数

1、整体尺寸:600*600*1180mm；配置显示器，屏幕尺寸不小于8寸

2、每个抽屉内设有3横3竖6个格条，可拆卸可根据需要进行组装3、第一个抽屉内装有USB接口可对设备进行充电

4、每个抽屉关闭时均带有自吸效果

5、隐藏式工作台可辅助放置物品，关闭时带有自吸效果

6、存储柜可放置4条内窥镜，放置内镜时需将显示器取下

7、存储柜中装有对柜内消毒的可定时的紫外线灯

8、使用紫外线灯时需将电源接通

9、内镜柜柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启

10、使用记录板吸附在内镜柜上，用于记录台车使用情况，记录纸为可换装A4大小纸张

11、为方便运输脚踏式垃圾桶可拆卸

12、打开方式为脚踏+手动或者脚踏：脚踏+手动可使垃圾桶长时间处于打开状态，脚踏为短暂打开

13、呼叫按钮可自锁,可充电且呼叫音频效果与ABS急救箱一致

14、4L氧气瓶支架

15、显示器支架配有限位卡扣高低可调;仰角俯角可调节，包装中配有阻尼调节工具：L型内六角扳手M5；360°横竖屏自由切换

16、台车背面电源绕线支架